## Slide 1: Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer
Resultaten m.b.t. chemische kwaliteit en effecten van lokale bodemverbeteraars
11 juni 2026
Joop Spijker, René Rietra, Lotte Stokkermans, Gerard Korthals, m.m.v. Paul Römkens

## Slide 2: Inleiding
Waarom lokale bodemverbeteraars?
  Circulaire economie; lokale bewerking plantenresten tot bodemverbeteraar
Waarom dit project?
  Onderzoek mogelijke bodemeffecten en veiligheid voor mens en milieu, als onderbouwing van evt. nieuw beleid

## Slide 3: Presentatie van eindresultaten vanuit drie onderzoekslijnen
Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer (2021-2026) (WUR & partners)
Bokashi van groene reststroom naar bodemverbeteraar (2018-2024) (HVHL & partners)
Bokashi: naar een betere onderbouwing voor de praktijk (2023-2025); SIA (HAS Green Academy, HVHL & partners)

## Slide 4: Pilots
3 veldproeven
Diverse behandelingen:
Bodem
Gewas
Analyse van:
Pilot materialen
Bodem
(incl. uitgebreide analyse bij 11 locaties na 5 jaar)
Lab-experimenten
Pilot materialen
Bodem
Lab

## Slide 5: Afbreekbaarheid van toegevoegde organische stof in bodem
Bokashi maaisel
Bokashi blad
Maaisel
Bewerkt maaisel
Groen compost
Humificatiecoëfficiënt: overgebleven OS na één jaar
Bladbokashi en groencompost hebben beide een hoge HC.

## Slide 6: Verwachting bodem OS gehalte in veldproef
Roth-C model berekend met Demetertool
(1) gangbare bedrijfsvoering Runderdrijfmest (RDM) en kunstmest (KAS)
(2) RDM en hoge gift compost (50 ton/ha)
(Mais met vanggewas)
Om bodem OS gehalte in stand te houden zijn inputs belangrijk

## Slide 7: Bodem organische stof in het veld
Ref
Kunstmest
Organisch product
Kleine toename is zoals verwacht na 4 jaar.
Kleigrond (Lelystad): kleine toename in hoge dosering;
Niet bij alle producten
Geen verschil bokashi – compost
Zandgrond (Vredepeel): idem
Data pilots: verandering is lastig vast te stellen door variatie
in percelen/historie/landgebruik.

## Slide 8: Beschikbaarheid N en P uit bodemverbeteraars
Beschikbaarheid P zeer laag <5%, vergelijkbaar met groencompost
vaak een lichte stikstofimmobilisatie bij bodemverbeteraar met C/N>20.

## Slide 9: Bodemorganische stof in het veld: effect op stikstof
Bodem geeft meer stikstof tijdens groeiseizoen.
groencompost
Bokashi B51
onbemest

## Slide 10: Bodemorganische stof na 5 jaar bij 11 locaties
In praktijk vaak meer bodemorganische stof bij gebruik bokashi
Chart: 
| BB1A | BB8 | BB10 | BB2401 | BB53K | BB53M | BB53V | MB51B | MB5601 | C7 | C38
Behandeld (+) | 5.4 | 4.3 | 3 | 4.5 | 7.5 | 2.6 | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 4
Referentie (ref) | 4.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 2.6 | 2.6 | 4.3 | 4 | 4 | 4 | 4
BB53M
behandeld
referentie

## Slide 11: Organische stof (OS) – conclusies
Geen verschil tussen compost of bokashi voor bodem OS in veldproef.
In diverse onderzoeken is beperkte toename bodem OS gehalte na 4 jaar bij alle bodemverbeteraars
In bokashi veel labiele organische stof die snel afbreekt in bodem.

## Slide 12: Landbouwkundige waarde
Meststoffen/bodemverbeteraars: wat is de werkingscoefficient?
 | Aantal velden | Aantal jaren | Hoeveel t/ha/jaar
OMAB/Bovendeert 2022 | 5 | 5 | 20
Van der Sloot 2024 | 11 | 3 | 30
Dassen et al. 2025 | 5 | 7 | 10 a 15
Huidige onderzoek | 3 (1) | 3 (5) | 10-50
Relevante N-werkingscoëfficiënt meetbaar: over een cumulatieve periode van drie jaar
  6-33% bij bokashi maaisel, -2 bij bokashi blad, 2% bij groencompost
Huidige wettelijke systeem kent alleen de N-werking in het 1e jaar van toepassing.

## Slide 13: Bodemfysische eigenschappen
Hypothese dat meer organische stof toediening leidt tot:
1. Lagere bulkdichtheid
2. Hoger watervasthoudend vermogen
3. Hogere doorlatendheid

## Slide 14: Bodemfysische eigenschappen: droge bulkdichtheid
Veldproef
Veel variatie per behandeling: significant effect van bodemverbeteraars
Ref Bodemverbeteraar

## Slide 15: Bodemfysische eigenschappen: droge bulkdichtheid
Pilots
Veel variatie per behandeling: significant effect van bodemverbeteraars
BB53M
behandeld
referentie

## Slide 16: Bodemfysische eigenschappen: doorlatendheid
Naast veldproef: effect mulchen
 | braak | Mulch E+F | Mulch G+H
Infiltratiesnelheid (m/d) | 14 ±2 | 15 ±2 | 15 ±2
T-test tov braak |  | P=0.13 | P=0.13
Geen significant effect van bodemverbeteraars.

## Slide 17: Bodemfysische eigenschappen: watervasthoudend vermogen
Bulkdichtheid: significant effect in veldproef en in pilots
Watervasthoudend vermogen: significant effect in pilots, niet in veldproef
Doorlatendheid mulchveldjes naast veldproef: geen significant effect van bodemverbeteraars
pilot | pF 2 |  | pF 4.2 |  | Verschil | 
 | referentie | Bodem-verbeteraar | referentie | Bodem-verbeteraar | referentie | Bodem-verbeteraar
C38 | 0.382 | 0.385 | 0.197 | 0.16 | 0.186 | 0.225
BB8 | 0.251 | 0.281 | 0.06 | 0.078 | 0.191 | 0.203
BB10 | 0.267 | 0.279 | 0.068 | 0.069 | 0.199 | 0.209
C7 | 0.378 | 0.384 | 0.213 | 0.194 | 0.165 | 0.191
MB51B | 0.348 | 0.381 | 0.169 | 0.142 | 0.179 | 0.239
BB1A | 0.342 | 0.385 | 0.084 | 0.056 | 0.258 | 0.329
BB53K | 0.259 | 0.422 | 0.061 | 0.168 | 0.198 | 0.254
BB53M | 0.32 | 0.344 | 0.158 | 0.205 | 0.162 | 0.139
BB53V | 0.393 | 0.435 | 0.124 | 0.158 | 0.269 | 0.277
BB2401 | 0.195 | 0.208 | 0.055 | 0.055 | 0.14 | 0.153
MB5601 | 0.336 | 0.335 | 0.101 | 0.11 | 0.235 | 0.225
 | 0.316 | 0.349 | 0.117 | 0.127 | 0.198 | 0.222
 | P<0.001 |  | P=0.17 |  | P=0.03 | 
pilots

## Slide 18: Onkruid in lokale bodemverbeteraars pilots
Data bij ca. 60 pilots:
Mediane waarde kiemkracht = 0
Mogelijke oorzaken kiemkracht:
Herkomst bronmateriaal
Constructie bokashi-hoop
Beschadiging bokashi-hoop
Bemonstering product (plek in de hoop; tijdsduur na opening)
Weinig kiemkracht in monsters. Geen wetgeving voor; norm voor Keurcompost is nul.
Aantal monsters met kiemkrachtige onkruidzaden als percentage van het totaal aantal monsters van dat product

## Slide 19: Onkruid in producten: mogelijke oorzaak
Binnenkant van de hoop Buitenkant van de hoop na openen
Openen hoop kan een oorzaak zijn van onkruid.

## Slide 20: Onkruid – conclusies en andere bevindingen
Bij pilots weinig kiemkracht van onkruid. Openen kuil kan oorzaak van onkruid zijn.
Uit beperkt onderzoek blijkt dat effectieve micro-organismen kunnen zorgen voor extra onkruiddodingseffect van probleemonkruiden als Ridderzuring, Japanse duizendknoop en Jacobskruiskruid na spiking
In groenvoorziening helpt dikke mulchlaag tegen onkruid

## Slide 21: Mens en milieu – metalen
Beperkte variatie in gehalten tussen producten
Metalen (m.u.v. Cd) in lokale bodemverbeteraars voldoen ruimschoots aan wettelijke norm
Afwijkingen Cd gerelateerd aan regionale bodemverontreiniging (Kempen)
Bron: WEnR; gemiddelde groencompost: bron Keurcompost.nl
Chart: Metaalgehalte (mg/kg droge stof)
| Cd | Cr | Cu | Hg | Ni | Pb | Zn | As
bokashi gras | 0.34 | 11 | 13 | 0.03 | 6.4 | 11 | 87 | 2.9
bokashi blad | 0.23 | 11 | 13 | 0.05 | 6.9 | 14 | 96 | 2.2
Gemiddelde groencompost | 0.37 | 15 | 21 | 0.07 | 8.4 | 32 | 115 | 4.3
Criteria NL compost | 1 | 50 | 90 | 0.3 | 20 | 100 | 290 | 15
Mediane (P50) metaalgehalten in bokashi, error bars zijn P95

## Slide 22: Mens en milieu – fysieke verontreinigingen (gewicht in droge stof), Vredepeel 2024
Norm Keurcompost A
Verschillen in tussen pilots, en ook tussen jaren
Alle lokale bodemverbeteraars onder wettelijke norm voor gehalte in compost, maar niet onder norm Keurcompost.
Verwijdering van grote delen vergt soms voor- en naschoning

## Slide 23: Mens en milieu – Aspergillus Fumigatus
Onderzocht wegens potentiële bijdrage aan azolen resistente A. fumigatus (humane gezondheid)
Gehalten aan A. fumigatus in bokashi vergelijkbaar met ander organisch materiaal
Fractie azolenresistentie zeer laag en op achtergrondniveau
Er zijn geen risico’s gevonden voor verspreiding van resistente A. fumigatus schimmel bij de vier onderzochte bokashi.

## Slide 24: Mens en milieu - conclusies
Chemische verontreinigingen vormen geen risico bij lokaal gebruik
Fysieke verontreinigingen zijn beheersbaar en onder grens van 0,5% bodemvreemde bestanddelen (Meststoffenwet). Wel zitten er te grote delen (>50 mm) in.
  Gebruik kwaliteitsborgingsysteem:
  Voorkomen dat het in bronmateriaal zit
  Verwijderen voor maaien/blad verzamelen
  Naschoning op veld
Gezondheidskundige risico’s zijn afwezig (azolenresistente Aspergillus fumigatus)

## Slide 25: Conclusies na vijf jaar onderzoek (1/2)
Organische stof (OS) in de bodem
  Bodemverbeteraars kunnen bodem OS op peil helpen houden, effect is in veldproef na 4 jaar en in pilots meetbaar
Waterkarakteristieken: er zijn effecten meetbaar in veldproef en pilots
Landbouwkundige waarde
  Als bodemverbeteraar in effecten vergelijkbaar met groencompost.
  instandhouding bodem OS is moeilijk voor boeren, input van bodemverbeteraars helpt.
  Stikstofwerkingscoëfficiënt over meerdere jaren

## Slide 26: Conclusies na vijf jaar onderzoek (2/2)
Onkruid
  In merendeel pilots geen kiemkracht. Onkruid kan bij opening optreden (onderzoek HVHL).
  Toepassers in praktijk van pilots hebben na toepassing geen problemen met onkruid gerapporteerd.
Mens en milieu
  Bij goed beheer (selectief verzamelen, voor- en naschonen) en lokaal gebruik weinig risico